## Slide 1: Gestion de l’eau potable au niveau communal et perspectives
Brigitte Lambert
Administration de la gestion de l’eau
Formation communes
24.11.2015

## Slide 2: Gestion du réseau
Gestion de
  Qualité
  Quantité
  Pression

## Slide 3: Dossiers techniques
Importance de connaître le réseau
24 dossiers techniques II remis jusqu’à présent
Contenu:
  Réseau d’eau potable et analyse des risques
    Étude hydraulique du réseau
    Évaluation qualitative et quantitative du réseau
    Plan d‘échantillonnage
    Gestion du réseau
  Recommandation de mesures d’amélioration

## Slide 4: Importance des dossiers techniques
Considérations pour les nouveaux PAG:
Suffisance des:
  Ressources
  Capacités de stockage
  Capacités du réseau -> étude hydraulique
  Réserves incendie
  Pressions
À considérer dès l’étude préparatoire PAG
Aspects à considérer également dans le cadre de demandes d’établissement de grands consommateurs d’eau potable

## Slide 5: Water Safety Plan
Gestion des risques des réseaux et des infrastructures d’eau potable
L’eau est bue avant la prise de l’échantillon et le résultat de l’analyse (24-48 h)
Mise en place d’un système de gestion garantissant à tout moment une eau potable répondant aux normes de potabilité
Objectif: identification et maîtrise de tous les risques de la zone d’alimentation (zones de protection) jusqu’au robinet du consommateur
Base: documents de l’OMS et DVGW

## Slide 6: Water safety plan
Développement des dossiers techniques en Water Safety Plan
  Développement achevé au niveau du contenu
  Développement d’un « web based tool » en 2016
  Mise à disposition des communes en 2017
  Contrôles officiels (WSP, qualité et infrastructures)
  Lié à un Drëpsi « nouvelle génération »

## Slide 7: Importance de la connaissance du réseau
Exemple pour une déficience de la connaissance du réseau:
  Norovirus dans une zone à Prague mai 2015
  12.000 personnes malades (ca.2.200 traitées à l’hopital) d’une population de 32.000 habitants

## Slide 8: Importance de la connaissance du réseau

## Slide 9: Gestion du réseau – qualité de l’eau
Bonne connaissance des infrastructures et bonne gestion (maîtrise des risques)
Gérance des risques: ex. traitement de l’eau en cas de risques microbiologiques
  UV
  Chloration
  Filtration (sable, MF, UF,…)

## Slide 10: Traitement UV
Inactivation de la flore microbiologique
  À l’endroit du traitement
  Barrière de sécurité si les infrastructures derrière sont en bon état
  Pas d’effet rémanent
  Attention: efficacité réduite si turbidité > 1 NTU
  Pas d’altération de la composition de l’eau
  Pas d’effet sur le goût, l’odeur

## Slide 11: Traitement par chloration
Inactivation de la flore microbiologique
  À l’endroit du traitement et effet rémanent
  Dose et temps de contact doivent être respectés
  Contrôles de l’efficacité (chlore résiduel actif > 0,1 mg/l à tout endroit dans le réseau) nécessaires
  Dosage débitmétrique ou à la main
    Si dosage à la main: dans la chute d’entrée de l’eau dans le réservoir -> mixage optimisé
  Altération de la composition de l’eau
  Effets sur le goût, l’odeur possibles
    Substances provoquant changement du goût, de l’odeur sont des produits de réaction du chlore avec de la matière organique
    Le chlore en lui-même ne provoque pas de goût et d’odeur!

## Slide 12: Combinaison traitement UV et chloration
Certains organismes sont plus sensibles aux UV, d’autres au chlore
Traitement UV avant chloration!!!
  Rayonnement UV décompose le chlore -> inefficacité
  Formation de sous-produits inconnus et potentiellement nuisibles

## Slide 13: Risques pour la qualité: retours d’eau
Haut risque de contamination du réseau public
  Installations de récupération d’eau pluviale
  Séparation physique entre réseau public et ressource privée (puits, forage) non respectée
  Systèmes de lutte contre des incendies
  Abreuvoirs (réseaux agricoles)
Dispositifs anti-retour conformément à la DIN EN 1717
  Choix dépendant de la classe de risque de l’installation
  Exemples
    Clapet anti-retour
    Disconnecteur
    Subverse

## Slide 14: Risques pour la qualité
Camions pompiers: ne transportent pas de l’eau potable!
Bouches d’incendie pas adaptées à la prise d’échantillons

## Slide 15: MERCI FIR D’NOLÄUSCHTEREN!
Hutt Dir Froen?